## Slide 1: 链路层三个基本问题，PPP
苏铅坤

## Slide 2: 1. 数据链路层协议三个基本问题

## Slide 3: 数据链路层协议三个基本问题
数据链路层协议有许多种，但有三个基本问题则是共同的。这三个基本问题是：
  封装成帧
  透明传输
  差错检测

## Slide 4: (1). 封装成帧
封装成帧 (framing) 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
从这里开始发送
帧开始
发送
用帧首部和帧尾部封装成帧

## Slide 5: 用控制字符进行帧定界的方法举例
当数据是由可打印的 ASCII 码组成的文本文件时，帧定界可以使用特殊的帧定界符。
控制字符 SOH (Start Of Header) 放在一帧的最前面，表示帧的首部开始。另一个控制字符 EOT (End Of Transmission) 表示帧的结束。
SOH
装在帧中的数据部分
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT
用控制字符进行帧定界的方法举例

## Slide 6: 思考
数据中包含SOH或者EOT，怎么办？

## Slide 7: (2). 透明传输
如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”。
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送
在前
数据部分恰好出现与 EOT 一样的代码

## Slide 8: 解决透明传输问题
解决方法：字节填充 (byte stuffing) 或字符填充 (character stuffing)。
  发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC” (其十六进制编码是 1B)。
  接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现在数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符 ESC。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

## Slide 9: 用字节填充法解决透明传输的问题
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH
用字节填充法解决透明传输的问题

## Slide 10: (3). 差错检测
在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
  信噪比(Signal-Noise Ratio)： 一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。

## Slide 11: 帧检验序列 FCS
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
CRC 是一种常用的检错方法，FCS 可以用 CRC 这种方法得出
Notes: 但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

## Slide 12: 循环冗余检验的原理
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC (Cyclic Redundancy Check) 的检错技术。
在数据的后面添加冗余码一起发送
  101001
  101001001

## Slide 13: 冗余码的计算举例
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
  假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）
用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0
  n = 3
  2nM = 101001000
得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P
  除数 P = 1101
  商 Q = 110101, 余数 R = 001
将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面发送出去
  101001001

## Slide 14: 循环冗余检验的原理说明
P (除数)
1101
110100
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)
Notes: 用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得出商是 Q 而余数是 R，余数 R 比除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位。
将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面发送出去。

## Slide 15: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
除以同样的除数P
  (1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受 (accept)。
  (2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。
  生成 多项式

## Slide 16: 无差错接受 不等于 可靠传输
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受 (accept)。
  无差错接受：凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错
要做到“可靠传输”（即发送什么就收到什么）就必须再加上确认和重传机制。
  帧编号、确认、重传机制

## Slide 17: 在哪里做可靠传输
通信线路质量差
  在链路层实现可靠传输：高级数据链路控制HDLC (High-level Data Link Control)
通信线路质量好
  将可靠传输交给上一层来做
  点对点协议PPP（Point-to-Point Protocol）

## Slide 18: 数据链路层使用的信道
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
点对点信道。
  一对一的点对点通信方式。
广播信道。
  一对多的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。

## Slide 19: 2. 点对点协议PPP

## Slide 20: 3.2.1 PPP 协议的特点
对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
  PPP 协议在1994年就已成为互联网的正式标准。

## Slide 21: 用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议
用户使用拨号电话线接入互联网时， 用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。
用
户
至互联网
已向互联网管理机构
申请到一批 IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议

## Slide 22: 1. PPP 协议应满足的需求
简单 —— 这是首要的要求。
封装成帧 —— 必须规定特殊的字符作为帧定界符。
透明性 —— 必须保证数据传输的透明性。
多种网络层协议 —— 能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议。
多种类型链路 —— 能够在多种类型的链路上运行。
差错检测 —— 能够对接收端收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧。

## Slide 23: 1. PPP 协议应满足的需求（续）
检测连接状态 —— 能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态。
最大传送单元 —— 必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值，促进各种实现之间的互操作性。
网络层地址协商 —— 必须提供一种机制使通信的两个网络层实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址。
数据压缩协商 —— 必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。

## Slide 24: 2. PPP 协议不需要的功能
纠错
流量控制
序号
多点线路
半双工或单工链路

## Slide 25: 3. PPP 协议的组成
PPP 协议有三个组成部分：
  (1) 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
  (2) 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
  (3) 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。

## Slide 26: (1) 封装成帧
PPP 帧的首部和尾部分别为 4 个字段和 2 个字段。
  标志字段 F = 0x7E
  地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
  控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部

## Slide 27: PPP 协议的帧格式
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
PPP 有一个 2 个字节的协议字段。其值
若为 0x0021，则信息字段就是 IP 数据报。
若为 0x8021，则信息字段是网络控制数据。
若为 0xC021，则信息字段是 PPP 链路控制数据。
若为 0xC023，则信息字段是鉴别数据。

## Slide 28: （2）透明传输
当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充（和 HDLC 的做法一样）
当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法。

## Slide 29: 字符填充
转义字符：0x7D
  将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5E)。
  若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5D)。
  若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。

## Slide 30: 零比特填充
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。
接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。

## Slide 31: 零比特填充
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特
零比特的填充与删除

## Slide 32: （3）差错检测
帧检验序列FCS
  使用循环冗余检验

## Slide 33: 不提供使用序号和确认的可靠传输
PPP 协议之所以不使用序号和确认机制是出于以下的考虑：
  在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
  在因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。
  帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。