## Slide 1: MAC地址
为什么不直接使用硬件地址进行通信？
  全世界存在着各式各样的网络，使用不同的硬件地址
  使这些异构网络能够互相通信就必须进行非常复杂的硬件地址转换工作
解决方法
  IP编址

## Slide 2
在链路上看 MAC 帧的流动
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
HA 为硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报

## Slide 3: 地址解析协议 ARP
苏铅坤

## Slide 4: 地址解析协议 ARP

## Slide 5: 通信时使用两个地址
通信时使用了两个地址：
  IP 地址（网络层地址）
  MAC 地址（数据链路层地址）
每个接口都有两个地址
220.168.10.10
00-15-C5-C6-CC-07
220.168.10.20
00-15-C5-C8-C4-95
220.168.10.16
00-15-C5-C6-C8-11
IP 地址
MAC 地址
LAN

## Slide 6: 已经知道了一个机器的IP地址， 如何找出其相应的硬件地址？

## Slide 7: 地址解析协议 ARP
ARP 作用：从网络层使用的 IP 地址，解析出在数据链路层使用的硬件地址
网络层
ARP
IP 地址
硬件地址
IP
IGMP
ICMP
ARP
ARP 协议的作用

## Slide 8: 地址解析协议 ARP 要点
不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
  简单的映射关系
  新的主机加入 撤出 更换适配器

## Slide 9: 地址解析协议 ARP 要点
每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存 (ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。
< IP address；MAC address；TTL >
TTL (Time To Live)：地址映射有效时间 。

## Slide 10: 地址解析协议 ARP 要点
当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。
  如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。
  如没有， ARP 进程在本局域网上广播发送一个 ARP 请求分组。收到 ARP 响应分组后，将得到的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 高速缓存。

## Slide 11
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
Notes: 主机B的IP地址和ARP请求分组中要查询的IP地址一致

## Slide 12: 从 IP 地址到硬件地址的解析是自动进行
从 IP 地址到硬件地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

## Slide 13: ARP分组
ARP请求分组
  包含发送方硬件地址 / 发送方 IP 地址 / 目标方硬件地址(未知时填 0) / 目标方 IP 地址。
  本地广播 ARP 请求（路由器不转发ARP请求）。
ARP 响应分组
  包含发送方硬件地址 / 发送方 IP地址 / 目标方硬件地址 / 目标方 IP 地址。
ARP 分组封装在物理网络的帧中传输。

## Slide 14: 减少网络上的通信量
  存放最近获得的 IP 地址到 MAC 地址的绑定，以减少 ARP 广播的数量。
为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。
当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这对主机 B 以后向 A 发送数据报时就更方便了。

## Slide 15: 不在同一个局域网怎么办？

## Slide 16: 不在同一个局域网怎么办？
ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网上，那么就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。

## Slide 17: 使用 ARP 的典型情况
同一个目的网络：H1  H2
  发送方是主机，要把 IP 数据报发送到本网络上的另一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4

## Slide 18: 使用 ARP 的典型情况
不同网络：H1  H3
  H1  R1: 发送方是主机H1，H1发送ARP请求分组，找到网1上的一个路由器R1的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。
  R1  H3: 发送方是路由器（R1），要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机，R1发送请求分组（广播），这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4

## Slide 19: 使用 ARP 的典型情况
不同网络：R1  H4
  R1  H2: 发送方是路由器R1，要把 IP 数据报转发到另一个网络上的一个主机。R1发送ARP请求分组，找到连接网2的路由器硬件地址。剩下工作由R2完成。
  R2  H4: 发送方是路由器（R1），要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机，R1发送请求分组（广播），这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4